Химическая стойкость шлангов ПВХ

| Условные обозначения + стойкий +/- ограниченно-стойкий - не рекомендуется FUEL легковоспламеняющееся вещество |  |
| --- | --- |
| Название вещества | Концент-я макс., % | 20°С | 60°С |  |  | Название вещества | Концентр-я макс. % | 20°С | 60°С |
| Амилацетат | 100 | - | - |  |  | Декстроза |  | + | + |
| Амилацетат |  | - | - |  |  | Дизельное топливо |  | FUEL | - |
| Аммиак газообразный |  | + | - |  |  | Диметиламин |  | - | - |
| Аммиак сжиженный |  | +/- | - |  |  | Диметилформамид |  | - | - |
| Анилин |  | + | + |  |  | Диоксан |  | - | - |
| Ацетат аммония | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Диоксид серы сухой |  | + | + |
| Ацетон | 100 | - | - |  |  | Диоксид серы увлажнённый |  | - | - |
| Бензальдегид | 100 | - | - |  |  | Дихлорбензол |  | - | - |
| Бензин |  | FUEL |  |  |  | Животные жиры |  | FUEL | - |
| Бензин Super |  | FUEL |  |  |  | Изооктан |  | FUEL | - |
| Бензол |  | - | - |  |  | Йод | К2 | - | - |
| Бикарбонат аммония | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Йодит калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Бикарбонат натрия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Йодит натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Бисульфат натрия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Карбонат аммония | Насыщ. р-р | + | + |
| Битум |  | +/- | - |  |  | Карбонат калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Бихромат калия | Насыщ. р-р | + | - |  |  | Карбонат натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Бром газообразный |  | - | - |  |  | Керосин |  | FUEL | - |
| Бром жидкий |  | - | - |  |  | Кислота азотная | 10 | + | + |
| Бромид калия | Насыщ. р-р | + | - |  |  | Кислота азотная | 25 | + | +/- |
| Бромид магния | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Кислота азотная | 50 | + | - |
| Бутан газообразный |  | + | - |  |  | Кислота азотная | 70 | +/- | - |
| Бутан сжиженный |  | - | - |  |  | Кислота бензойная | Насыщ. р-р | + | - |
| Бутилацетат | 100 | - | - |  |  | Кислота борная | Насыщ. р-р | + | - |
| Винилацетат | 100 | - | - |  |  | Кислота винная | Насыщ. р-р | + | + |
| Вино |  | + | + |  |  | Кислота дубильная |  | + | + |
| Вода |  | + | + |  |  | Кислота лимонная | Насыщ. р-р | + | + |
| Вода деминерализованная |  | + | + |  |  | Кислота масляная | Насыщ. р-р | - | - |
| Вода дистиллированная |  | + | + |  |  | Кислота масляная | 20 | +/- | - |
| Вода морская |  | + | + |  |  | Кислота муравьиная | 10 | + | +/- |
| Вода хлорная | Концент-я | +/- | - |  |  | Кислота муравьиная | 40 | + | +/- |
| Водный раствор амиака | Концент-й | + | + |  |  | Кислота муравьиная | 50 | +/- | - |
| Воск для пола |  | + | - |  |  | Кислота муравьиная | 98 | - | - |
| Гексан |  | FUEL | - |  |  | Кислота олеиновая | 100 | + | - |
| Гентан |  | FUEL | - |  |  | Кислота ортофосфорная | 30 | + | +/- |
| Гидроксид калия | 10 | + | + |  |  | Кислота ортофосфорная | 50 | + | +/- |
| Гидроксид калия | 25 | + | + |  |  | Кислота ортофосфорная | 85 | + | +/- |
| Гидроксид калия | 50 | + | +/- |  |  | Кислота салициловая | Насыщ. р-р | + | + |
| Гидроксид кальция |  | + | + |  |  | Кислота серная | 10 | + | + |
| Гидроксид магния |  | + | + |  |  | Кислота серная | 25 | + | + |
| Гидроксид натрия | 10 | + | + |  |  | Кислота серная | 50 | + | +/- |
| Гидроксид натрия | 25 | +/- | +/- |  |  | Кислота серная | 70 | +/- | - |
| Гидроксид натрия | 50 | +/- | - |  |  | Кислота серная | 96 | - | - |
| Гидрохион | Насыщ. р-р | + | - |  |  | Кислота серная аккумул-я |  | + | + |
| Гипохлорит кальция |  | + | + |  |  | Кислота сернистая | 30 | + | - |
| Гипохлорит натрия | 10 | + | + |  |  | Кислота соляная | 10 | + | + |
| Гликоли | 10 | + | + |  |  | Кислота соляная | 25 | + | +/- |
| Гликоли | 60 | + | +/- |  |  | Кислота соляная | 32 | + | - |
| Глицерин | 10 | + | + |  |  | Кислота соляная | 37 | +/- | - |
| Глицерин | 90 | + | +/- |  |  | Кислота уксусная | 10 | + | + |
| Глюкоза | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Кислота уксусная | 50 | + | +/- |
| Гудрон |  | +/- | - |  |  | Кислота уксусная ледяная | 100 | + | - |
| Двуокись углерода |  | + | + |  |  | Кислота хлорсульфоновая |  | - | - |
| Декагидронафталин |  | - | - |  |  | Кислота хромовая |  | - | - |
| Декстрин |  | + | + |  |  | Кислота щавельная | 10 | + | + |

Химическая стойкость шлангов ПВХ

| Название вещества | Концент-я макс., % | 20°С | 60°С |  |  | Название вещества | Концентр-я макс. % | 20°С | 60°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислота щавельная | Насыщ. р-р | + | - |  |  | Спирт этиловый | 15 | + | + |
| Крахмал |  | + | + |  |  | Спирт этиловый | 50 | + | +/- |
| Крезол |  | - | - |  |  | Спирт этиловый | 96 | +/- | - |
| Ксилол |  | - | - |  |  | Спиртовой раствор йода |  | - | - |
| Ланолин |  | +/- | - |  |  | Сульфат алюминия | Насыщ. р-р | + | + |
| Ликеры |  | + | +/- |  |  | Сульфат аммония | Насыщ. р-р | + | + |
| Льняное масло |  | FUEL |  |  |  | Сульфат железа | Насыщ. р-р | + | + |
| Масло |  | FUEL |  |  |  | Сульфат калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Масло SAE 20 |  | FUEL |  |  |  | Сульфат магния |  | + | + |
| Масло АСТМ 1 |  | FUEL |  |  |  | Сульфат меди |  | + | + |
| Масло АСТМ 2 |  | FUEL |  |  |  | Сульфат натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Масло АСТМ 3 |  | FUEL |  |  |  | Сульфит натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Меласса |  | + | + |  |  | Тетрагидрофуран |  | - | - |
| Метиламин |  | - | - |  |  | Тетрахлорметан |  | - | - |
| Метилацетат |  | - | - |  |  | Тетрахлорэтан |  | - | - |
| Метилхлорид |  | - | - |  |  | Тиосульфат натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Метилэтилкетон |  | - | - |  |  | Тиофен |  | - | - |
| Мочевина | Насыщ. р-р | + | +/- |  |  | Толуол |  | - | - |
| Мыльный раствор |  | + | + |  |  | Трансформаторное масло |  | FUEL |  |
| Нафталин |  | - | - |  |  | Трихлорбензол |  | - | - |
| Нитрат аммония | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Трихлорэтан |  | - | - |
| Нитрат калия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Трихлорэтилен |  | - | - |
| Нитрат кальция |  | + | + |  |  | Уксус (до 9%) |  | + | + |
| Нитрат натрия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Уксусный ангидрид |  | - | - |
| Нитробензол |  | - | - |  |  | Фенол |  | - | - |
| Озон |  | + | + |  |  | Формальдегид | 40 | + | - |
| Окись углерода |  | + | + |  |  | Фосфат аммония | Насыщ. р-р | + | + |
| Олеум |  | - | - |  |  | Фосфат калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Олифа |  | FUEL |  |  |  | Фосфат натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Парафин |  | FUEL |  |  |  | Фторид калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Парафиновое масло |  | FUEL |  |  |  | Хлор газообр. | 10 | - | - |
| Перборат натрия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Хлор газообр. | 100 | - | - |
| Перекись водорода | 25 % объем. | + | + |  |  | Хлор сжиженный |  | - | - |
| Перманганат калия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Хлор увлажн. | 100 | - | - |
| Персульфат калия | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Хлор увлажн. | 10 | +/- | - |
| Перхлорэтилен |  | - | - |  |  | Хлорат калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Пиридин |  | + | - |  |  | Хлорат кальция |  | + | + |
| Пластификаторы |  | + | - |  |  | Хлорат натрия | 25 | + | +/- |
| Пропан сжиженный |  | FUEL | - |  |  | Хлорбензол |  | - | - |
| Проявитель для фото |  | + | + |  |  | Хлорид алюминия | Насыщ. р-р | + | + |
| Растительное масло |  | FUEL |  |  |  | Хлорид аммония | Насыщ. р-р | + | + |
| Сероводород | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Хлорид железа | Насыщ. р-р | + | + |
| Сероводород |  | - | - |  |  | Хлорид калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Соевое масло |  | FUEL |  |  |  | Хлорид кальция |  | + | + |
| Сок лимонный | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Хлорид магния | Насыщ. р-р | + | + |
| Соли бария |  | + | + |  |  | Хлорид меди |  | + | + |
| Соли железа |  | + | + |  |  | Хлорид натрия | Насыщ. р-р | + | + |
| Соли магния |  | + | + |  |  | Хлорид олова | Насыщ. р-р | + | + |
| Соли марганца |  | + | + |  |  | Хлороформ |  | - | - |
| Соли меди |  | + | + |  |  | Хромат калия | Насыщ. р-р | + | + |
| Соли никеля |  | + | + |  |  | Хромовая смесь |  | - | - |
| Соли ртути |  | + | + |  |  | Циклогексан |  | - | - |
| Соли хрома | Насыщ. р-р | + | + |  |  | Циклогексанол |  | - | - |
| Соли цинка |  | + | + |  |  | Циклогексанон |  | - | - |
| Спирт амиловый |  | +/- | - |  |  | Эмульгаторы |  | + | + |
| Спирт бутиловый |  | +/- | - |  |  | Эмульсия парафина |  | + | +/- |
| Спирт метиловый | 10 | + | + |  |  | Этилацетат | 100 | - | - |
| Спирт метиловый | 50 | +/- | - |  |  | Этиловый эфир |  | - | - |
| Спирт метиловый | 100 | - | - |  |  | Этилхлорид |  | - | - |